2018平版印刷工理论知识复习题

单选题：130道

- 色彩、彩色复制原理

- 按色光加色法混合规律使红光、绿光相混合显示(          )。

A．青色		B．白色		C．黄色		D．品红色．    C

- 饱和度是指颜色的什么。（   ）

A．纯度   B。灰度   C.黑度   D.色偏度    A

- 明度与纯度的关系中，若想纯度最大，明度必须符合下列。（   ）

A.最大   B.最小    C.较大   D.适中    D

- 三原色油墨是(          )。D

A．红、黄、蓝	 B．红、绿、蓝	C．射光蓝	D．黄、品红、青

- 印刷工作人员最为熟悉的色彩模式是哪种。（   ）

A. RGB  B. LAB  C .CMYK  D .HSB    C

- 色光三原色是(          )。

A．红、绿、蓝  B．红、黄、蓝  C．黄、品、青 D．红、黄、绿  A

- 颜色的三属性是(          )。C

A．色度、明度、饱和度			        B．色相、密度、饱和度

C．色相、明度、饱和度			        D．色相、明度、着色力

- 胶印中(          )是用来传递色彩的基本单元。C

A．油墨		B．分色片		C．网点	D．印版

- 色别的深浅反映在网点的(          )上。

A．百分比		B．形状		C．角度		D．线数

- 白光是由什么光相加而成的。（   ）D

A、绿光+蓝光  B、红光+蓝光  C、红光+绿光  D、红光+绿光+蓝光

- 青墨与品红墨按一定的比例混合后得到的是(          )。

A．蓝墨		B．绿墨		C．大红墨		D．桔红         A

(二)印刷工艺原理

- 目前多色印刷多采用(          )色序。A

A．黑青品黄	B．黄品青黑	C．品青黄黑	D．青黄品黑

- 电解质润湿液中所含物质基本上是何种。(   )

A.表面活性物质         B.非表面活性物质

C.能降低导电率的物质   D.能降低表面张力的物质    B

- 润湿液PH控制在下列什么范围。(   )

A.3左右   B.4左右   C.5左右   D.6左右    C

- 调幅网点的大小是用什么表示的。(   )

A.网点覆盖率   B.网点形状   C.网点角度   D.网点线数     A

- 调频网点表现不同色调层次主要通过什么表示的。(   )

A.网点大小   B.网点角度   C.网点线数   D.网点疏密    D

- 网点线数越高，图像层次显示出何种结果。(   )

A.模糊   B.清晰   C.适中   D.缺少    B

- 检查印版的色别可以依据版边标注的(          )来判定。

A．正文信息 B．紧度	图像信息	C．色别符号D．网点角度    C

- 灰色成分替代工艺用什么符号表示。(   )

A. GCR  B. UCR  C. PEC  D. HSB         A

- 网点面积扩大与网点边缘长度何种关系。(   )

A.反比   B.相差不多   C.函数   D.正比    D

- 印刷中无龟纹的网点是(          )。

A.调幅网点	B．调频网点	C．圆网点	D．链形点      B

- 阳图PS版晒版质量要求中间调部位网点缩小不超过多少合适。(   )

A 3%    B 3.5%      C 4%      D 4.5%           A

- 消除合成纸静电的方法可采用哪种方法。(   )

A .对纸张调湿                B. 采用静电消除器

C. 适量添加或涂覆防静电剂    D. 适量使用挥发性防静电剂      C

- 在润湿液中加入添加剂后溶液电导率会起什么变化。(   )

A .降低   B. 无变化    C. 大量降低   D. 升高      D

- 以人物为主要的画面，品红版使用的网点角度为多少。(   )

A 0º     B15º     C 45º      D 小于0.05º         C

- 润湿液的PH值3．8以下时油墨的干燥(          )。

A．慢		B．适中	C．快	D．无变化       A

- 胶印彩色阳图胶片实地密度值最理想为那个数。(   )

A  3.5   B 3.8   C 4.3    D 4.5           B

- 胶印彩色阳图胶片灰雾度，最理想为哪个数。(   )

A 小于0.15  B 小于0.10  C 小于0.08  D 小于0.05         D

- 三原色油墨同量叠印不会达到灰平衡其原因。(   )

A 油墨色偏、含灰   B 视觉误差   C 网点并列，网点重叠不同

D 油墨色偏、含灰不同，视觉误差，网点并列，网点重叠不同。 D

- 印刷条件对印刷灰平衡的影响主要表现在什么地方。(   )

A 印刷机    B 橡皮布   C 润湿液    D 印刷机、润湿液            D

- 调至暗调的重要指标是什么。(   )

A叠印率    B网点扩大率    C相对反差值        D阶调       C

- 印迹出现等距离墨杠，且墨杠间距等于齿轮节距、其产生的原因是什么。(      )

A着墨辊对印版压力太大    B滚筒齿轮严重磨损

C滚筒间压力太大          D滚筒轴承磨损           B

- 纸张均匀度不好会出现何种现象。（   ）

A印迹模糊     B网点扩大    C套印不准    D印迹发花    D

- 当增加印版包衬厚度，印迹图文宽度相应会起什么变化（   ）

A.短   B.一样    C.略长    D.长              A

- 在同等条件下10%网点增大值与90%网点增大值相比会出现怎样情况。（   ）

A  10%增大小90%增值大   B 一样

C  略有差距             D 10%增大值大90%增大值小     D

- 油墨的适性调整主要包括(          )的调整。

A．酸碱度	B．颜色、细度	C．着色力  D．粘度、流动性、干燥性  D

- 印刷过程中对于（         ）的乳化非但不可避免，而且还是必要的。

A．水包油  B．油包水	  C．油水相混溶  D．油水分离    B

- 采用菱形网点适合复制何种原稿为最佳。（   ）

A 风景   B 国画  C  人物  D 瓷器     C

- 椭圆形网点哪个范围内网点增大值最大。（   ）

A  10%   B 50%   C 35%~65%   D 78%            C

- 纸张增加水分伸长,降低水分收缩，将这种性质称为(     )。

A．吸收性	 B．紧度	 C．伸缩性	 D．含水量      C

- 储存橡皮布的地方相对温度大约要控制在什么范围。（   ）

A、15°    B、25°    C、30°    D、40°             B

- 硬性包衬的印刷机印刷压力一般为多大。（   ）

A、0.20mm    B、0.15mm    C、0.10mm    D、0.05mm         C

- 调幅网点中，30%的区域称为什么部分。（   ）   C

A、高光部分    B、中间部分    C、亮调部分    D、暗调部分

- 印刷中的水墨平衡指的是(      )。

A．水大墨大	 B．水小墨小	 C．水大墨小 D．水小墨厚     D

- 在四色印刷中，润湿液用量从多至少的排列应该是哪一组。（   ）

A、C、Y、BK、M      B、Y、C、M、BK

C、M、BK、C、Y      D、BK、M、Y、C            C

- 下列哪个水的硬度值称之为软水。（   ）

A、7°    B、9°    C、12°    D、15°     A

- 纸张是(          )的物质。

A．亲水		B．亲水亲油	C．亲油	D．拒水拒油    B

（三）胶印机结构、工作原理、性能

- 输纸器旋转气阀清洁保养多少时间清洁一次。（   ）

A 一个月   B 三个月   C 六个月    D 一年          A

- 印刷机滚筒叼牙轴如何进行保养。（   ）

A 每月清洗并加润滑油一次   B 每月清洗一次

C 每月清洗并加润滑脂一次   D 三个月清洗一次并加润滑油    C

- 开闭牙凸轮及滚轮如何进行保养。（   ）

A 每周加一次润滑油      B 每周加一次润滑脂

C 每二周加一次润滑油    C 每两周加一次润滑脂           B

- 国产胶印机以(          )包衬为主。

A．软性	B．硬性	C．中性	D．都可以      C

- 水平仪在测量时处于水平位置或垂直位置时气泡处于玻璃管中哪个位置。（  ）

A 左边  B 右边   C 中间   D 气泡消失       C

- 厚薄规在印刷机上主要测量什么零部件配合体间隙的。（   ）

A 着水辊与印版压力    B 着墨辊与印版压力

D 着墨辊与串墨辊压力   D 相邻滚筒，滚枕间隙          D

- 改变墨量大小对印刷品影响最大的是哪部分。（   ）

A高光    B高调    C中调    D暗调            D

- 胶印机三滚筒表面线速度都相等时，滚筒齿轮节圆相切，滚筒中心距与滚筒齿轮节圆半径是怎样的关系。（   ）

A 相等    B 1.5倍     C 2倍     D 3倍    C

- 收纸牙排牙垫的位置与压印滚筒牙垫的位置处于何种状态。（   ）

A超前    B对应    C落后    D交叉          B

- 多色胶印机印刷时叠印率与单色胶印机叠印率相比显得如何。（   ）

A低      B相同       C略高        D高       A

- 同一套印版采用不同的印刷色序对哪种阶调的颜色影响最大。（   ）

A高光    B高调        C中调        D暗调            D

- 高速多色胶印机滚筒叼牙采用何种张闭方式。（   ）

A低点闭牙   B 高点张牙   C 高点闭牙    D半高点闭牙           C

- 压印滚筒中间叼牙力量太小易出现怎样的纸张弓皱。（   ）

A大歪斜形   B圆弧形   C小散发性   D不出头细直形    B

- 胶印机刻度盘零点即为（   ）

A递纸滚筒叼牙闭合        B压印滚筒叼牙完全闭合

C压印滚筒叼牙刚张开      D压印滚筒叼牙刚闭合时     D

- 纸张到前规后，调节最前一排压纸轮的位置应在(          )。

A．纸的后边缘5～8㎜			B．纸的后边缘2～3㎜

C．纸的后边缘内2～3㎜			D．纸的后边缘内5～8㎜     B

- 着墨辊压力大小通常用(          )来检测。

A．专用仪器	B．插拉钢片	C．电子器具  D．压力仪   B

- 下摆式前规档纸舌及定位板的摆动动作，动力来自什么。（   ）

A、蜗杆机构    B、偏心轴承    C、变位齿轮    D、凸轮机构    D

- 上摆式前规以什么作为定位的控制点。（   ）

A、凸轮滚子    B、靠山螺钉    C、定位板    D、前规轴    B

- 毛刷轮的作用是(          )。

A．输送纸张	 B．稳定纸张 C．防止纸张回弹 D．抚平纸张    C

- 印张上下套印不准时，通过拉版的方法校正，尽量不要动(         )。

A．滚筒			 B．纸张      C．前规		D．侧规           C

- 包衬不当引起的套印不准可以通过(          )来调节。

A．拉伸印版   B．增减包衬   C．改变      D．改变纸张位置      B

- 橡皮布未绷紧，印刷机合压印刷时，可导致网点(      )。

A．拉长或重影	 B．变形    C．扩大    D．不实             A

- 输纸装置中松纸吹嘴气量太大，输纸时会出现什么问题。（   ）

A、双张    B、空张    C、歪斜    D、输纸不稳       A

- 输纸装置的离合器由主动牙和被动牙组成，被动牙与离合器轴是什么配合。（   ）

A、半圆键    B、平键    C、花键    D、滑键       D

- 印刷过程中，压印滚筒与传纸滚筒同时叼纸的时间为滚筒圆周转过多少距离为宜（   ）

A、1~2mm    B、3~5mm    C、6~7mm    D、8~10mm               B

(四)印刷材料与适性

- 按国际标准：A系列全张纸常用尺寸为下列哪种。（   ）

A850mm×1168mm  B889mm×1194mm  C890mm×1240mm  D880mm×1230mm  C

- 卷筒纸其长度为多少m。（   ）

A3000m左右   B4000m左右   C5000m左右   D6000m左右    D

- 荧光油墨是在油墨中添加了何种颜料制成。（   ）

A发光颜料   B荧光颜料   C见光变色颜料   D紫外颜料    B

- 胶印油墨颜料着色力应呈何种现象。（   ）

A小   B稍小   C适中   D大    D

- 单张纸胶印亮光油墨干燥形成主要是下列何种。（   ）

A氧化聚合   B渗透凝固   C热固   D冷固          A

- 哪种版材属环保版材。（   ）

A阳图PS版   B免处理CTP版材   C CTP版材   D无水印刷版材    B

- 油墨制造以成品完成日期开始计算，使用保质期为多少年。（   ）

A  1年   B 2年   C 3年   D 4年          C

- 胶印机橡皮布伸长率控制在多少合适。（   ）

A 1%以下   B 2%以下   C3%以下   D4%以下    B

- 墨量的调节可分为局部调节和(     )。

A．整体调节  B．区域调节  C．个别调节   D．水墨同时调节   A

- CTP制版机从结构上可分为哪一组。（   ）

A 外鼓式、内鼓式、滚筒式    B 外鼓式、内鼓式、平台式

C 外鼓式、平台式、滚筒式    D 内鼓式、平台式滚筒式     B

- 银盐扩散型CTP版属于哪种类型印版。（   ）

A 阳图     B 阴图   C 阴阳图    D 树脂              A

- 感光树脂型CTP版图文基础由什么组成。（   ）

A 见光聚合物      B 未见光感光树脂层

C 见光显核层      D 未见光显核层                     A

- 气垫橡皮与普通橡皮布的最主要区别属哪一种。（   ）

A 表面胶，充气层、内胶层    B 橡胶层、织物层、充气层

C 表面胶、充气层            D 充气层           B

- 为满足套印准确，有时需要借滚筒，是改变哪个部件的空间位置。（   ）

A、橡皮滚筒    B、压印滚筒    C、印版滚筒    D、收纸滚筒      C

- 硬包衬的衬垫以(          )为主。

A．毡呢 	B．纸张	C．塑料	D．其他       B

- 胶印机亮光油墨中P01233是什么墨。（   ）

A、中黄    B、天蓝    C、桃红    D、黑墨     A

- 判断油墨浓度的大小，通过检测什么来确定。（   ）

A、折射率    B、着色率    C、遮盖率    D、透明度     B

- 印刷时温度升高，油墨流动性大，会分解出什么物质导致版面上脏糊版。（   ）

A、游离脂肪酸    B、碳酸钙    C、硫酸钡    D、氢氧化铝    A

- 硫酸铝是纸张中的哪一类原料。（   ）

A、填料    B、胶料    C、色料    D、添加料       B

- 硫酸钡是纸张中的哪一类原料。（   ）

A、添加料    B、色料    C、胶料    D、填料       D

- 无碳复写纸下页纸的代号是什么。（   ）

A、CF    B、CB    C、SC    D、CFB      A

- 一般纸张含水量的调节在什么范围内。（   ）

A、1.5~3.5%    B、4~5%    C、5.5~7.5%    D、8~9%     C

- 纸张抗张强度的计量单位是什么。（   ）

A、㎏/㎡   B、KN/m    C、N/㎡   D、N/m     B

- 胶版纸的施胶度一般为多少。（   ）

A、0.5mm    B、0.6mm    C、0.75mm    D、0.8mm     C

- 反映纸张吸水性强弱的指标是哪一项。（   ）

A、施胶度    B、含水量    C、伸长率    D、丝缕     A

- 裁切橡皮布时应使橡皮布的标记线（色线或箭头）与滚筒轴线(      )。

A．平行	B．交叉	C．垂直    D．倾斜          C

- 油墨的主要成分是什么。（   ）

A、填充料    B、颜料    C、附加料    D、连接料    B

- 油墨随着外力作用而流动性逐渐发生变化的性能叫什么。（   ）

A、粘滞性    B、屈服性    C、拉丝性    D、触变性    D

- 油墨中使油墨有较强遮盖力的成分是什么。（   ）

A、有机颜料    B、无机颜料    C、消色剂    D、抗化学腐蚀剂    B

- 油墨的什么性能是决定油墨传递性，印迹耐磨擦和印迹光泽的主要因素。（   ）

A、着色力     B、流动性    C、色泽度    D、黏度       B

- 印版的图文部分和空白部分几乎处于同一平面，这一基本特点是(      )。

A．平版印刷	B．凸版印刷	C．凹版印刷	D．孔版印刷    A

- 纸张的适性调整一方面要求纸张要有共同的基本属性,另一方要对(      )适应。

A．自然环境	B．印刷环境	C．管理环境	D．运输环境    B

- 按照减色法，专色油墨采用的颜色越多其饱和度越低，什么颜色成分相对增加。（   ）

A、灰色    B、褐色    C、黑色    D、棕色        C

（五）印刷质量检测

- 精细印刷品亮调再现为多少。（   ）

A3%~5%    B1%~3%    C2%~4%    D4%~6%     C

- 同批产品不同印张的实地密度允许差，品红色不大于哪个数。（   ）

A 0.20   B 0.25   C 0.30   D 0.15    D

- 用测控条测控暗调区域的网点面积为何种。（   ）

A20%~25%   B75%~80%   C40%~50%   D3%~5%    B

- 印版的版式规格包括下面哪个。（   ）

A 版面尺寸，图文位置，叼口尺寸

B 版面尺寸，图文位置，叼口尺寸，折页关系

C 版芯尺寸，图文位置，叼口尺寸，十字线

D 图文位置，版面尺寸，叼口尺寸，十字线，内外角线      B

- PS版经烘烤后正常情况下应呈现什么颜色。（   ）

A 棕色     B 茶绿色     C 墨绿色    D 红棕色      D

- 应用较为广泛的色度测量仪是下列哪种。（   ）

A 三滤色片色度计   B 分光光度计

C 透射密度计       D 反射密度计      B

- 目测检查墨层密度时，对印刷品墨色影响的环境因素之一是(    )  A

A．照明光源	B．环境温度	C．相对湿度	D．空气流动

- 要经常检查印刷质量，抽取样张的间隔约(      )。B

A．次/50张	B．次/200张	C．次/300张	D．次/500张

- 印前制版主要是解决(      )问题。

A．色彩合成	B．色彩分解	C．色彩传递	D．制作分色片   B

- 我国哪个标准对承印物的颜色，油墨颜色及印刷原色实地的色差值做出了明确规定。（   ）

A GB/T17934.2-1999    ＢGB/T7921-97

C GB/T19437-2004     D GB/T7705)-2008          A

- 国家质量监督检验检疫总局颁布的GB7705-2008是哪个质量标准。（   ）

A凸版装潢印刷品    B 凹版装潢印刷品

C 柔版装潢印刷品    D 平印装潢印刷品       D

- 从视觉观赏上看，当印刷品总色差超过多少时人眼就能明显地分辨出两张样品的色差。（   ）

A   <0.5   B  <1.5    C < 3  D  < 6       B

- 由国家质量监督检验总局颁布的对彩色装潢印刷品一般产品同批同色色差规定为多少。（   ）

A <0.5   B <1.5   C <3  D < 6        D

- 校正印版有三种方法，分别为(      )、拉版、借滚筒。

A．移动胶片	B．移动纸张	C．调整输纸速度	D．调节规矩    D

- 印刷品精细产品套印允许误差是多少。（   ）

A <0.05mm  B <0.08mm  C <0.10mm   D <0.20mm      C

- 用同一台爱色丽530密度仪对印刷品上同一点密度值重复测试，其允许误差值为下列哪一个？（   ）

A、≤0.5%     B、≤1%     C、≤2%     D、≤2.5%       B

- 印刷墨色均匀度是要求同一批印刷的所有产品(          )。C

A．墨色可以有差别			B．墨色绝对不允许有差别

C．墨色基本一致		D．墨色无要求

- 印刷品一般产品套印允许误差为多少。（   ）

A <0.10mm  B <0.15mm  C <0.20mm  D <0.30mm      C

- 印刷行业标准中规定精细印刷品实地密度值青色是多少。（   ）

A 0.85~1.10   B 1.15~1.40   C 1.25~1.50   D 1.30~1.55       D

- 如果密度测量的目的仅仅是为了评价油墨，则密度计定标采用什么方法。(       )

A 标准白板定零         B 任意纸张上调零

C 印刷所用纸张上调零   D 无需调整         C

- 观察反射印刷品采用D65的光源，其相关色温约为多少。（   ）

A、4500K    B、5500K    C、6500K    D、7500K        C

（六）职业素养、环保、安全

- 所谓三级安全生产责任制是指下列哪一组。(   )

A 厂级、车间、班组人员    B 厂级、车间、机台人员

C 车间、班组、机台人员    D 厂级、车间、机台操作人员      A

- 企业采用三级保养制度中一级保养指的是什么。(   )

A 日常例行保养      B 每周一次保养

C 每月一次保养      D 三个月一次保养       A

129.爱岗敬业的具体要求主要是树立职业理想、强化职业责任、（        ）。

A．提高职业技能 B. 提高社会影响 C. 提高个人收入 D. 提高个人修养  A

130 .印刷行业挥发性有机物排放标准要求，在印刷生产过程中（        ）煤油或汽油作为清洗剂。

A．可以使用  B．不应使用	C．可掺水使用  D．只可使用煤油     B

多项选择题：40道

（一）色彩、彩色复制原理

- 色光三原色是(    )。     ACE

A.红光    B．黄光    C．绿光   D.青光  E．蓝光

- 色料三原色是(    )。     ACE

A.黄色    B．红色    C．品红 D．蓝色  E．青色

- 两色光混合呈白光，这两种色光可分别是(    )。 CD

A.红与黄    B．青与橙    C．黄与蓝  D.青与红 E．蓝与品红

- 中性灰色是由黑、白、灰等系列色组成，其用网点表示方式为(    )。   AB

A．黑100%

B．青75%、品红60%、黄62%

C．青75%、品红60%D.黄60%、品红62%

E．青75%、品红60%、黑20%

（二）印刷工艺原理

- 对油墨乳化描述正确的是(    )。   BC

A．只发生在多色机中

B．印刷过程中油墨吸收润湿液的现象

C．由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障

D．对印品干燥影响较大，不影响印品光泽

E．平版印刷中油墨乳化是可以避免的

- 目前最常用的印刷压力表示方法有(    )表示或用(    )表示。  CD

A.面压力    B.线压力    C．压缩量    D.接触区宽度  E．点压力

- CTP计算机直接制版设备的工作方式有(    )    ABC

A．内鼓式    B.外鼓式C．平台式    D.绞盘式  E．扫描式

- 除胶印外，下列属于平版印刷范畴的是(     )     ABC

A.直接平印    B.无水印刷  C.珂罗版印刷    D.柔印  E．静电印刷

- 胶印过程中形成堆版的主要原因是由于(   )造成的。  BD

A.印刷压力    B．油墨比重过大C．润湿液    D.纸张掉粉

- 胶印中选择性吸附主要表现在(    )方面。  ABD

A.印版    B.橡皮布    C．水辊    D．墨辊

- 在胶印过程中，润湿是指印版表面的气体被(    )取代的过程。  AB

A.润版液    B．油墨    C．树胶  D.色散力

- CTP计算机直接制版技术已被广泛应用，目前CTP版材品种很多，除广泛应用的敏型外，  主要还有(    )        BCD

A. UV型    B．银盐扩散型    C．免处理型    D.紫激光型  F．喷墨型

- 产生胶印条痕故障的主要原因是由胶印机(    )引起的。  ABCD

A.齿轮磨损    B.离让值较大    C．压力调节不当  D.水墨辊调节不当

- 胶印制版仍大量使用调幅网点加网，其优点是(    )。   ABD

A.网点大小容易控制  B．可根据原稿确定网点形状和角度

C.不易产生龟纹      D．印刷适应性强

E．印刷色数不受限制

- 胶印机结构、工作原理、性能

- 目前双张及多张控制器的检测方式很多，除机电式、光电式外，还有(    )和(    )。AB

A.电容式    B．超声波式    C．接触式    D.扫描式E．激光式

- 胶印机的磨损主要分为哪三种类型？(    )。     ADE

A.机械磨损   B．受力磨损   C．材质磨损   D.腐蚀磨损   E．热磨损

- 印刷机数据的输入来源包括(    )。ABCD

A.印前计算机    B．磁盘    C．数据库    D.印张    F．印后

- 在输纸过程中，对空张及早到、晚到、折角、歪斜等故障的检测装置多采用(    )  检测方法。   CDE

A.机电式    B．激光式    C．光电式    D.光栅式  E．电触头式

19.现代多色单张纸胶印机大多设备(    )UV上光机组。根据客户要求可采用(    )  和(    )上光方法。  BDE

A．脱机    B．联机  C．整版    D.局部   E．套版  F．镂空

20.胶印机安全技术操作规程主要包括(    )。 ABC

A.着装安全    B．操作安全    C．擦机安全    D.修机安全

21.胶印机定期检查主要包括(    )。 ABD

A.电器检查    B.润滑检查    C．运行状况检查  D.易损件检查

22.印版色别常用的鉴别是(    )。   ABC

A.标注法    B．网点角度鉴别  C．图文色调深浅

23.弹簧在胶印机中的作用是(    )。   ABCD

A.控制运动    B．缓冲和吸振    C．储存能量    D.调节力的大小

24.按印刷滚筒排列角度划分，三个滚筒排列方式有(    )等形式。   BC

A.2点钟排列    B.5点钟排列    C．7点钟排列    D.9点钟排列

25．润滑剂对胶印机有(    )的作用。

A.降低摩擦系数，提高机器使用寿命   B．降低摩擦系数，有利于加速运转

C．有助于散热                      D.降低噪声     AC

26．海德堡CP 2000控制系统具有下列哪些特点？(    )     BDE

A.减少胶印机操作人员    B．触摸屏操作，可预置作业信息

C．节省油墨用量         D.可选配印前接口

- 加快供墨单元反应，智能化预润版    F．提高套印精度

(四)印刷材料与适性

27．纸张从(    )的相对湿度环境转移到(   )的湿度环境中，纸张会产生紧边。

A．25。    B．60%    C．30%   D．350    E．300        BC

28．我国常用的三原色油墨是(    )。   DEF

A.柠檬黄    B．深红    C．中蓝    D．黄    E．品红    F．青

29.油墨的物理性能包括(    )。   ABCD

A.比重    B.流变性    C．渗透性    D.转移性

30. UV磨砂油墨常用于(    )。  BCD

A.胶印    B．凹印    C．网印    D．柔印

31.油墨的流动性是油墨的(    )所决定的。   ABC

A.黏度    B．屈服值    C．触变性    D.拉丝性

32.纸张对油墨颜色的影响取决于(    )。    ACD

A.纸张颜色    B．机械强度    C．平滑度    D．吸收性

33. 胶印过程中形成掉版的主要原因有（     ）。

# A.印刷压力    B.油墨比重     C.润湿液      D.纸张掉粉      ACD

34.  (    )是描述物体表面状态的物理量。   AB

A.表面强度    B．表面张力    C．表面过剩    D．表面引力

（五）印刷质量检测

35.检查印版图文包括：网点质量、规格尺寸和(    )。     BD

A．网点角度  B．规矩线、色标  C．线数  D.图文深浅 E．感光层厚度

36．检查印版深浅，应观察印版上（       ）与原样相比即可。

A.2%网点    B.80%网点     C.50%网点   D.100%网点        AC

37．印版质量检查主要包括(    )检查。 ABCD

A.外观质量    B．规矩线    C．色标   D.图文深浅

38．控制印刷品质量参数主要有(    )。     ABCD

A.密度    B．网点增大    C．印刷反差  D.油墨转移

（六）职业素养、环保、安全

39．胶印是复杂的印刷过程，机长应具各处理各种问题的能力，这些能力除观察力和判断    力外，还包括有(    )。   ADE

A．质疑力    B．分析力  C．敏捷力    D.思考力   E．适应力

40．操作规程的制订一般要包括(   )。  ABCD

A．操作前的准备     B．操作过程的要求     C．操作结束的工作         D.质量检验的要求       E．设备的使用寿命

判断题：130道

（一）色彩、彩色复制原理

1. 颜色的三属性是指色彩、明度、亮度。×

2. 绿色和青色为互补色。×

3. 等量三原色油墨叠印是得不到灰平衡的。√

4. 以暖色调为主的人物画面，后印青色和黄色。×

5. 物体的色相是由物体表面反射到视神经的色光来确定的。√

6. 光谱色的明度由大到小的排列是：白、青、橙、红、黄、绿、蓝、紫、黑。×

7. 无彩色是指白色。黑色和灰色，也称为消色。  √

（二）印刷工艺原理

8. 滚筒包衬根据其硬度不同可分为硬性，软性二种。×

9. 一般安排色序的原则是透明度好的油墨先印。×

10.阳图PS版曝光原理即是图文部分见光分解，胶膜硬化。×

11.影响显影效果的因素主要是显影液浓度、显影时间。×

12.套准装置主要包括三个部分，即规矩部件，检测装置，进纸装置。√

13.若在两颗网点间能容纳1.5颗同样大小的网点称为5成点。×

14. 非离子表面活性剂润湿液表面张力低，用量少，润湿性好。√

15. 水的硬度偏软，印刷过程中容易产生镁盐而引起脏版。×

16. 用单面两次印刷，或者用翻转印刷，其页面排列是一样的。×

17.透明度好的油墨先印，透明度差的油墨后印。×

18. 粘性小的油墨先印，粘性大的油墨后印。×

19. 油墨的叠印率随着印刷色数增加而增加。×

20.椭圆形网点网目线数降低其网点边缘长度增加。×

21. 方形网点网目线数增加其网点边缘长度降低。×

22. 网线愈细，网点增大值愈小。×

23. 大幅面海报适合于80线/cm加网线数。×

24. 相对反差值越大，网点增大值越小。√

25. PS版使用的润湿液其PH值一般采用5~6之间。√

26. 软性包衬的缺点是橡皮布变形位移大，图文宽度尺寸增量较大。√

27. 调频网点是有大小的，调幅网点的大小是固定的。×

28. 施胶度低抗水性差的纸张印刷时润湿液的用量少。×

29. 橡皮布的伸长率是指橡皮布受张力作用时抵抗拉伸变形的能力。×

30. 从油墨的黏度来比较，品红色要大于青色。×

31. 根据设备不同排列色序，四色机一般先印暗色后印亮色。√

32. 根据网点面积大小排列色序，一般先印网点面积大的，后印小的。×

33. 油墨黏度大，其分子内聚力大，抗水性强，乳化值就小。√

（三）胶印机结构、工作原理、性能

34. 生产工艺规范化，标准化，强调印前对纸张，油墨，润湿液进行预置，使三者之间匹配。√

35.胶印机传动系统的作用主要是把动力传至滚筒部件。×

36. 印刷机组包含印版滚筒，橡皮滚筒，压印滚筒。×

37. 靠版墨辊与印版滚筒角速度是一致的。×

38. 墨辊直径越大，所受的摩擦力也大。×

39. 胶印机前规全是下摆式前规。×

40. 间接进纸方式有两种，即递纸滚筒进纸，超越式进纸。×

41. 检测装置主要包括套准检测器，双张控制器。×

42. 检测装置检测方式有透射式、反射式两种。×

43. 递纸滚筒叼牙叼纸距离一般为7mm。×

44. 压印滚筒叼牙叼纸距离一般为4mm。×

45. 改变前规定位板前后位置使滚筒叼牙叼纸距离有变化。√

46. 牙片与牙垫之间的距离不用考虑不同的印刷材料。×

47. 四色胶印机滚筒叼牙全是双套牙。√

48. 为了解决收纸牙排只有很小的叼力，多色胶印机中在最后一组压印滚筒后又加了两个传纸滚筒。√

49. 收纸叼牙牙垫与压印滚筒叼牙牙垫间隙应为0.10mm。×

50. 收纸叼牙与压印滚筒叼牙共同稳纸时间约3度。×

51. 叼牙牙尖碰到纸张的前边口，则纸张前边口易破损。√

52. 前档规不但有预定位作用，而且还有减速和导向作用。√

53. 滚轮式侧规的定位精度要比气动式侧规高。×

54. 当压印滚筒叼牙闭合叼纸的瞬间，递纸叼牙不能再叼着纸了。×

55. 上摆动式前规比下摆式前规的定位时间要长。×

56. 递纸牙叼力的调节，应遵循先中间后两边的原则。√

57. 印刷机上叼纸牙的开闭一般都采用凸轮机构来完成的。√

58. 压印滚筒叼纸牙叼力大小是调节凸轮的圆周位置来解决的。×

（四）印刷材料与适性

59. 胶辊是印刷机上供墨系统的主要部件。 √

60.鉴别印版色别可根据版边标注的色别和图纹的特征来判断。√

61.纸张的定量是全张纸一张纸的重量。×

62.纸张的丝缕其长度方向称为纵向。√

63.纸厚，定量高的纸张具有较高的抗张强度。√

64.所谓纸张含水量是指纸张所含水分的重量。×

65. 纸张吸墨性强弱主要取决于纸张纤维的种类配比和纤维之间的间隙。√

66.纸张是由纤维，胶料，填料组成。×

67.油墨的颜色，流变性是油墨的最重要性能。×

68.胶印油墨必须通过印刷附设加热装置而使油墨干燥的。×

69. 压纸轮的作用就是防止纸张跳动。  √

70. 胶印油墨主要由颜料、连接料、添加剂组成。√

71. 油墨的适性调配主要是对油墨颜色的改变。×

72. 油墨的浓度是显示颜色能力的强弱。√

73. 油墨的粘性是指墨层分离时产生的阻力的大小。√

74.油水不相混溶是自然规律,因此,印刷时油墨与润湿液绝对不相混溶。×

75. 纤维排列方向与纸张长边相平行的称为横向纸。×

76. 润湿液中加入乙醇可以降低溶液的表面张力。√

77. 油墨中加入冲淡剂可以提高油墨的强度。×

78. 调幅网点的大小是用网点覆盖率来表示的。√

79. 当印刷车间温度高相对湿度低而纸张含水量高时纸张会出现“荷叶边”。×

80. 胶印印刷要求油墨触变性越大越好。×

81. 触变性小的油墨易使油墨在墨斗中不易转动。×

82. 印刷过程中出现纸张掉毛掉粉，可以在油墨中加入适量的油墨添加剂。√

83. 油墨的主要成分包括有色体、连接料、填料三种。×

84. 用PH值大小来衡量润湿液浓度的高低是不精确的。√

85. 橡皮布使用有效期为一年至一年半。×

86. 选用纸张时要注意纸张的品种与印件的网点线数相匹配，一般与印刷机机型无关。×

87. 需要覆膜的封面纸张，尽量选用定量在200g/m²的铜版纸,以免封面卷曲.√

88. 专色油墨调配时采用的颜色越多，其饱和度就会降低了√

89. 油墨墨层薄，则颜色浅其明度高。√

90. 纸张的尺寸是指纸张幅面的大小。√

91. 油墨中是不含溶剂的。√

92. 纸张对三原色光吸收越多白度越高。 ×

93. 胶印机印刷墨辊金属辊芯均为轻型辊。×

94. 墨辊的亲墨性影响到墨辊的传墨系数，但不影响油墨墨层的厚薄程度。×

95. “三小”是指墨量小、水小、印刷压力小。√

96. 油墨的颜色是指油墨对入射的白光反射和吸收的能力。√

97. 油墨是由不溶性颜料颗粒高度分散在连接料中的稳定悬浮体。√

98. 裁切后呈非矩形的的橡皮布在印刷过程中会产生扭转变形。√

99. 黄墨和青墨混合后得到的是绿墨，绿墨是间色。 √

100. 调频网点的大小是不变的。√

101.在温度和压力条件发生变化时，油墨和水在相斥过程中也有相混的可能。√

102. 橡皮布的材料是一种低分子化合物，能被油墨亲附。×

103. 收纸时，纸张落下过早是因为收纸牙开牙过晚。×

104. 印版上线数低及网点百分比小的色调是浅的。√

105. 四色机的色序大多采用黄、品红、青、黑。×

106. 书刊内页如采用铜版纸，一般都用50克铜版纸。×

107. 受水份影响，纸张纵向伸长比横向伸长大得多。×

108. 一般纸张的含水量应控制在6%左右。√

（五）印刷质量检测

109. 测控条分为两大类，即信号条和测试条。√

110. 印刷墨色均匀度是衡量产品质量的绝对条件。×

111. 纸张对油墨的吸收主要是吸收油墨中的颜料。×

112. 彩色印品的检验工具主要是30～50倍放大镜、密度计等。√

113. 质量检测的工作间对温湿度都有要求，比如要求温度在18度。×

114. 两次印刷全部规线重合或在允许的误差范围内，为套印准确。√

115. 印刷样张的印迹干燥后的密度值明显增高。×

116. 为做到清洁生产，油墨、清洗剂、润版液、有机溶剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。√

117. 侧规落下时，侧规定位板与牙台上平面的间隙为所印纸张的三倍。√

118. 布鲁纳尔测试条50%粗网区，可从搭角情况可以判断晒版曝光量过度与不足。√

119. 来去套印不准，可以调节侧规进行校正。√

120. 侧规定位版与前规定位板应成90°垂直状态。√

121. 反射密度即是反射率倒数的对数。√

122. 密度计只能检测网点百分比而无法测量连续调密度。×

123. 网点增大包括机械增大和光学增大。√

124. 国家标准精细印刷品50%网点的增大值范围为10%~20%。√

125. 前规的作用是阻挡纸张。×

（六）职业素养、环保、安全

126. 职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意。√

127.道德以善恶为标准。√

128.职业道德的基本职能是制裁。×

129. 绿色印刷是指采用环保材料和工艺，印刷过程中产生污染少，节约资源和能源，印刷品废弃后易于回收再利用再循环、可自然降解、对生态环境影响小的印刷方式。 √

130.按操作规程，接班后开机时，先按“电铃”后按“运转”。  ×